## Slide 1: Lab 4
Reference and Mux implementation

## Slide 2: Mux – Multiplexer
Look up table:
(EN, SEL, IN0, IN1) | OUT
0000 | 0
0001 | 0
0010 | 0
0011 | 0
0100 | 0
0101 | 0
0110 | 0
0111 | 0
1000 | 0
1001 | 0
1010 | 1
1011 | 1
1100 | 0
1101 | 1
1110 | 0
1111 | 1
MUX
(LUT)
EN
SEL
IN0
IN1
OUT

## Slide 3: Then how to implement it into fpga?
wire in0, in1, sel, out;
assign out = (~sel & in0) | (sel & in1);
wire in0, in1 , sel, out;
assign out = (sel) ? in1 : in0;
wire in0, in1 , sel, out;
wire [1:0] d = {in0, in1};
assign out = d[sel];

## Slide 4: Then how to implement it into fpga?
Example of what NOT to do:
wire in0, in1, in2, in3, out;
wire [1:0] sel;
assign out = (sel==2’b00) ? in0 :
(sel==2’b01) ? in1 :
(sel==2’b10) ? in2 :
in3 ;

## Slide 5: Then how to implement it into fpga?
module (in0, in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, sel, out);
input [63:0] in0, in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7;
input [2:0] sel;
output reg [63:0] out;
always @(in0 or in1 or in2 or in3 or in4 or in5 or in6 or in7 or sel)
case (sel)
3’b000 : out = in0;
3’b001 : out = in1;
3’b010 : out = in2;
3’b011 : out = in3;
3’b100 : out = in4;
3’b101 : out = in5;
3’b110 : out = in6;
3’b111 : out = in7;
endcase
endmodule
wire in0, in1, in2, in3, out;
wire [1:0] sel;
assign out = (sel==2’d0) ? in0 : 1’bz,
out = (sel==2’d1) ? in1 : 1’bz,
out = (sel==2’d2) ? in2 : 1’bz,
out = (sel==2’d3) ? in3 : 1’bz;